## Slide 1
微型扬声器
障板频响计算器
操作指南
面向零基础声学用户 · 快速上手 · 从入门到精通
INFINITE BAFFLE

## Slide 2
2 / 8
微型扬声器障板频响计算器 · 操作指南
程序功能概览
本程序用于计算微型扬声器在无限障板条件下的各项声学性能指标
📊 线性分析
频率响应 SPL (dB)
振幅响应 位移 (mm)
阻抗曲线 (Ω)
相位曲线 (°)
EQ电压曲线 (Vrms)
🔍 最大能力频响
低频: 受Xmax位移限制
中高频: 受Vmax电压限制
自动计算过渡频率
黄色虚线叠加对比
⚡ 非线性失真
Bl(x) / Cms(x) 输入
谐波平衡法(快速)
RK4时域求解(精细)
THD / H2 / H3 预测
🌊 时域波形 & FFT
指定频率点 → 位移/速度/加速度
时域波形: 线性(蓝) vs 非线性(红)
FFT频谱: H1-H10 谐波柱状图
三按钮切换视图
📥 数据导出
每张图表独立 CSV/PNG 导出
非线性对比数据一并导出
图表选择器控制显隐
X轴对数/线性自由切换

## Slide 3
3 / 8
微型扬声器障板频响计算器 · 操作指南
TS 参数输入
参数 | 符号 | 单位 | 说明 | 典型值
直流电阻 | Re | Ω | 音圈直流电阻 | 6.8
电感 | Le | μH | 音圈电感 (微亨) | 30
力系数 | Bl | T·m | 磁路驱动力 | 0.55
顺性 | Cms | mm/N | 悬挂系统柔顺度 | 6.3
振动质量 | Mms | mg | 等效振动质量 | 70
机械阻尼 | Rms | N·s/m | 机械损耗 | 0.06
辐射面积 | Sd | mm² | 有效辐射面积 | 116
最大位移 | Xmax | mm | 线性位移极限 | 0.65
💡 提示
Vrms: 驱动电压
Vmax: 最大电压
距离: 测试距离(m)
预置按钮快速载入
2110水滴/1511/1813
⚙️ 频率范围设置
起始频率 (Hz): 扫频下限, 默认20 | 截止频率 (Hz): 扫频上限, 默认20000 | 频点数: 对数分布点数, 默认500
点击「计算线性响应」按钮后, 右侧自动显示5张图表 (SPL/位移/EQ电压/阻抗/相位), 可通过顶部复选框控制显隐

## Slide 4
4 / 8
微型扬声器障板频响计算器 · 操作指南
线性响应图表解读
SPL 频率响应
X轴: 频率 (Hz)
Y轴: 声压级 (dB)
蓝色实线: 当前驱动
黄色虚线: 最大能力
位移振幅响应
X轴: 频率 (Hz)
Y轴: 位移峰值 (mm)
红色实线: 当前位移
红色虚线: Xmax参考线
EQ电压曲线
X轴: 频率 (Hz)
Y轴: RMS电压 (V)
低频需更大电压
高频饱和于Vmax
阻抗曲线
|Zin(f)| 模值
在Fs处出现峰值
峰值频率≈谐振频率
可验证TS参数一致性
相位曲线
∠Zin(f) 相位角
Fs处过零点
默认非卷曲(连续)
可切换卷曲模式

## Slide 5
5 / 8
微型扬声器障板频响计算器 · 操作指南
最大能力频响 & EQ电压
🔒 双限制机制
低频段 (Xmax限制):
→ 位移大, 受限于线性冲程
→ V_to_Xmax = Xmax / (位移/伏特)
→ 频率越低, 所需电压越高
中高频段 (Vmax限制):
→ 位移小, 受限于功放/功率
→ 恒定在用户设定的Vmax值
→ 默认 2.2V
📈 曲线含义
黄色虚线(SPL图): 最大能力SPL包络
→ 表示扬声器的极限输出能力
青色实线(EQ电压图): 所需驱动电压
→ 低频段曲线上升 = 需要EQ补偿
过渡频率:
→ Xmax限制 → Vmax限制的拐点
→ 反映扬声器线性工作带宽
💡 工程应用
调整Vmax可模拟不同功放驱动能力 | 低频段EQ电压曲线=设计补偿滤波器参考 | 过渡频率越低=扬声器低频能力越强

## Slide 6
6 / 8
微型扬声器障板频响计算器 · 操作指南
非线性失真分析
📝 输入 Bl(x) & Cms(x)
表格格式: x(mm) 值
例: -0.5 0.45
0.0 0.55
0.5 0.45
插值方法:
• Akima样条 (默认)
• Steffen样条 (备选)
自动绘制拟合曲线
含原始数据散点验证
⚡ 计算模式
快速谐波平衡:
• 描述函数法
• 秒级完成
• 适合快速扫参
精细时域求解:
• RK4数值积分
• 精度高, 稍慢
• 适合最终验证
两种模式均输出:
SPL/位移对比 + THD
📊 THD解读
THD Total: 总谐波失真
H2: 二次谐波 (%)
→ 大 = 非对称非线性
H3: 三次谐波 (%)
→ 大 = 对称非线性
判据:
Bl(x)对称 → H2≈0
Bl(x)非对称 → H2显著
位移越大THD越高
💡 非线性EQ电压: 描述函数反解V_to_Xmax → 线性(蓝) vs 非线性(红)对比 → 低频Bl衰减需+50-60%电压
0D9488

## Slide 7
7 / 8
微型扬声器障板频响计算器 · 操作指南
时域波形 & FFT 分析
🎯 使用方法
1. 在非线性面板底部展开「时域波形 & FFT分析」
2. 输入频率点 (Hz), 逗号分隔, 例: 100, 240, 500
3. 点击「▶ 分析」按钮
🔄 三视图切换
位移 视图: 位移时域波形 + 位移FFT频谱
速度 视图: 速度时域波形 + 速度FFT频谱
加速度 视图: 加速度时域波形 + 加速度FFT频谱
📈 时域波形
蓝色曲线: 线性解析解 x(t)=X·sin(ωt)
红色曲线: 非线性RK4数值解
横轴: 时间 (ms)
纵轴: 位移(mm)/速度(m/s)/加速度(km/s²)
非线性波形偏离正弦 = 谐波失真可见
波形畸变越大 → 失真越严重
📊 FFT 频谱
柱状图: H1-H10 谐波幅值
蓝色柱: 线性 (理论上仅H1非零)
红色柱: 非线性 (H2-H10出现)
解读:
• H1 = 基波 (信号主体)
• H2显著 = 非对称失真
• H3显著 = 对称非线性
• 高次谐波 = 刺耳失真源

## Slide 8
8 / 8
微型扬声器障板频响计算器 · 操作指南
数据导出 & 实用提示
📥 导出功能
每张图右上角:
📥 = 导出CSV数据
🖼 = 导出PNG图片
非线性图也支持导出
含线性vs非线性对比数据
🎛️ 图表控制
图表选择器: 复选框控显隐
X轴切换: 对数 ⇔ 线性
相位: 卷曲 ⇔ 非卷曲
阻抗/相位默认勾选显示
5张图可自由组合
🔧 常见问题
Q: 频响偏低?
A: 检查Cms/距离/电压
Q: 非线性无结果?
A: 先展开面板→输入数据
Q: 阻抗图无峰值?
A: 检查Fs参数合理性
📋 操作流程总结
① 输入TS参数 (或点击预置按钮) → ② 设置Vrms/Vmax/距离 → ③ 点击「计算线性响应」→ ④ 查看5张线性图表
⑤ (可选) 展开非线性面板 → ⑥ 输入Bl(x)/Cms(x)数据表 → ⑦ 选择计算模式 → ⑧ 点击「计算非线性响应」→ ⑨ 查看对比图+THD
⑩ (可选) 展开时域/FFT分析 → ⑪ 输入频率点 → ⑫ 点击「分析」→ ⑬ 切换位移/速度/加速度视图
祝使用愉快！